## Slide 1: Особенности конструирования печатных плат
Желобаев А.Л. 2019

## Slide 2: Выбор конструкции печатной платы
Основные целевые параметры
стоимость,
надежность,
Условия эксплуатации
электрические параметры
удобство сборки
ремонтопригодность
технологическая независимость
Преемственность разработок
Технологические ограничения производителя плат
Конструктивные ограничения

## Slide 3: Выбор конструкции печатной платы
1
2
3
4

## Slide 4: Стандартные конструкции производителя плат
Конструкции производителя
Материалы производителя
Специальные возможности

## Slide 5: Стандартные конструкции производителя плат
От выбора материалов и технологии зависят правила проектирования

## Slide 6: Ошибки, связанные с выбором конструкции
Несимметричный стек
Несоответствие толщины платы и минимального диаметра отверстий
Несоответствие толщины материала и минимальных зазоров и ширины проводников
Несоответствие типов переходных отверстий и конструкции платы.
Несоответствие требований к точности заданного волнового сопротивления и выбранных диэлектрических материалов слоев платы

## Slide 7: Формирование контура печатной платы
Вырубка или фрезеровка
Вырезы шириной не менее 2мм
Металл не должен выходить на край платы
Паяльная маска не должна выходить на край платы

## Slide 8: Проблема минимальных зазоров

## Slide 9: Узкие «мостики» паяльной маски

## Slide 10: Вскрытия в паяльной маске
Слишком большое вскрытие
Малый зазор по слою металла

## Slide 11: Острые углы и малые зазоры
Малые зазоры проводников одной цепи
Острые углы
Последствия отслоения фоторезиста

## Slide 12: Отверстия
Недопустимое расположение отверстий
Минимальная ширина перемычки половина толщины платы
Фрезерованные отверстия не металлизируются.
Необходимо делать дополнительные переходные отверстия
Отверстия диаметром более 6,3 мм фрезеруются

## Slide 13: Заполнение металлом
Неравномерная плотность заполнения металлом вызывает проблемы с обеспечением заданной толщины гальванической меди на проводниках
Медь растет медленно
Медь растет быстро

## Slide 14: Заполнение металлом
Слои питания
Плохо
Хорошо

## Slide 15: Проектирование проводников
Электрический ток: проводник шириной 0,1 мм (5 класс) на фольге 18 мкм при токе 150 мА нагреется на 10 0С.
Напряжение: Для зазора 0,1 мм пробивное напряжение в нормальных условиях составит 25 в, а во влажных - 10 В
Переход на другой слой.
Равномерная и неравномерная загрузка отверстий

## Slide 16: Проектирование проводников
Рекомендуется:
Ненагруженные большим током проводники выполнять шириной 0,5 -0,7 мм.
Оптимальная ширина проводника возле контактной площадки 75% от ширины площадки.

## Slide 17: Проектирование проводников
Трассировка «звездой»

## Slide 18: Проектирование проводников
Изгибы проводников
Недопустимо Плохо Хорошо Микрополосковая линия

## Slide 19: Проектирование отверстий
Сквозное «Слепое» Сквозное «Глухое» Высверленное
с «антипадами»

## Slide 20: Проектирование отверстий
Монтаж пайкой
Монтаж запрессовкой
Конечный диаметр отверстия должен быть:
Для круглых выводов на 0,1 -0,5 мм больше диаметра вывода
Для выводов прямоугольного сечения на 0,1 мм больше диагонали сечения вывода
Для многожильного провода на 0,5 -0,8 мм больше диаметра провода без изоляции
Допустимый диаметр отверстия указывает производитель запрессовываемого элемента

## Slide 21: Проектирование отверстий
Овальные отверстия
Слотовое высверливание
Набор допустимых диаметров ограничен
Не все производители владеют такой технологией
Фрезеровка или вырубка
Не металлизируется,
Отступ металла на 0,25 мм от края отверстия

## Slide 22: Проектирование отверстий
Крепежные и установочные отверстия
Металлизированное Неметаллизированное
Установочное

## Slide 23: Теплоотвод

## Slide 24: Проектирование под автоматизированный монтаж
Расстояние между элементами
Возможности станка-установщика
Тень от высоких элементов в видеоинспекторе
Медленный прогрев массивных элементов

## Slide 25: Проектирование под автоматизированный монтаж
Расположение элементов
SMD компоненты желательно располагать на одной стороне платы
Если невозможно, то тяжелые ставить на одну сторону, либо приклеивать.
Для селективной пайки все выводные элементы располагать с одной стороны

## Slide 26: Проектирование под автоматизированный монтаж
Контактные площадки
Препятствовать растеканию припоя
Одинаковая теплоемкость площадок.
Термобарьеры

## Slide 27: Проектирование под автоматизированный монтаж
Контактные площадки для BGA микросхем
Два типа вскрытия в маске
Дополнительные элементы в площадке для улучшения рентгеновского контроля качества пайки

## Slide 28: Проектирование под автоматизированный монтаж
Реперные знаки
Два знака максимально разнесенные по диагонали на каждой стороне, где осуществляется автоматический монтаж
Дополнительные знаки по диагонали возле сложных многовыводных элементов

## Slide 29: Проектирование под автоматизированный монтаж
Технологические поля
Отступ элементов от края платы по сторонам зажима платы в печке
Добавление технологических полей, если элементы выходят на край
Отступ элементов от линии скрайбирования