## Slide 1: Altium Designer Лекция 2 схемотехнический редактор и навигация
2019
Желобаев А.Л.

## Slide 2: Виды схем.
Плоские Иерархические
(Flat Design) (Hierarchical Design)

## Slide 3: Sheet symbol

## Slide 4: Плоская схема.
По сути это одна большая схема просто изображенная на нескольких листах.
Рекомендуется связи между листами отображать на первом листе (аналог функциональной схемы)
Достоинства
Удобно и быстро создавать
Простые правила именования цепей и элементов
Недостатки
Трудно читаема при большом количестве листов
Особенности
Каждый лист – отдельный файл в проекте
Передача цепей с листа на лист инструментами:
OffSheet connector, Port, Net Label.
Power Port, Sheet Entry.

## Slide 5: Иерархическая схема
Достоинства
Легко читаются большие сложные схемы
Удобны для создания схем многоканальных устройств элементов
Недостатки
Сложная система обозначений элементов и цепей
Трудно изображать схему в соответствии с требованиями ЕСКД.
1С1 1С2 1R1
2С1 2C2 2R1
3С1 3C2 3R1

## Slide 6: Мультиплатные проекты
Схемы отдельных модулей (Э3)
Схема блока (Э4)
Соединения: разъем в разъем,
жгут или кабель

## Slide 7: Мультиканальные проекты

## Slide 8: Передача связей между листами
Sheet Designator
Sheet File Name
Sheet Symbol
Sheet Entry
CLK
Net Label
Port
Power Port

## Slide 9: Передача связей между листами
перекрестные ссылки Port Cross Reference добавляют каждому порту ИмяЛиста[Координаты], ссылаясь на соответствующий порт на другом листе

## Slide 10: Передача связей между листами
CLK
Имена цепей в проекте могут быть
локальными или глобальными

## Slide 11: Область действия идентификатора цепей
При компиляции проекта система использует текущие настройки параметра Net Identifier Scope

## Slide 12: Область действия идентификатора цепей
Net Identifier Scope
Global Flat Hierarhical

## Slide 13: Имена цепей
По умолчанию имя присваивается по подключению первого контакта цепи, например NetD2-17
Имя цепи можно присвоить меткой Net Label.
На одной цепи не могут располагаться разные метки.
В иерархическом проекте одна цепь может иметь разные имена на разных уровнях схемы.
Если на разных схемах использованы одинаковые имена цепей компилятор объединит их. Избежать объединения можно включением параметра Append Sheet Numbers to Local Net
.

## Slide 14: Шина (BUS)
Вход в шину (Bus Entry) Шина (Bus)
Имя цепи (Net Label)
Может отличаться
только последней цифрой
Цепь (Wire)
Имя шины (Net Label)
формируется из имен цепей
порт (Port)
Имя порта должно совпадать
с именем шины

## Slide 15: Сигнальный Жгут (Signal Harness)
Цепи (Wire) и Шины (Bus)
Имена могут быть любыми
Имя цепи (Net Label)
Harness Type
Harness Connector
Sygnal Harness Line
Harness Entries

## Slide 16: Пример использования жгутов

## Slide 17: Цепи питания
По умолчанию цепи питания определены как Глобальные цепи

## Slide 18: Цепи питания (глобальная локация)
Если проект иерархический (параметру Net Identifier Scope присвоено значение Strict Hierarchical) то цепи питания локальны и их необходимо явно объединять.

## Slide 19: Цепи питания (индивидуальная локация)
Определенную цепь питания можно локализовать на определенном листе, подключив Power Port к объекту Port на этом листе схемы..

## Slide 20: Имена цепей на схеме и плате

## Slide 21: Объединение цепей
Компонент Net Tie является управляемым замыканием.
На схеме у компонента Net Tie присутствуют два (или больше) вывода, которые подсоединяются к одной из цепей, которые необходимо замкнуть.
Свойству Component Type задано значение Net Tie,

## Slide 22: Объединение цепей
Когда для соединения двух различных цепей используется компонент Net Tie, каждая цепь сохраняет собственное имя, как на схеме, так и на плате

## Slide 23: Компиляция проекта
До компиляции схема – это просто рисунок
После компиляции становится возможной навигация по проекту.

## Slide 24: Навигация по проекту (схеме)
Document Insight -Функция предварительного просмотра документа
Connectivity Insight обеспечивает предварительный просмотр связей соединенных цепей/выводов между объектами и схемами проекта. Работает только после компиляции проекта

## Slide 25: Навигация по проекту (схеме)
Панель Navigator (Работает только после компиляции проекта) отображает элементы и цепи по всем листам, позволяет подкрашивать их.

## Slide 26: Навигация по проекту (схеме)
Перекрестное выделение
Cross Select Mode (Работает только после компиляции проекта) позволяет выделять одновременно один и тот де элемент как ни схеме, так и на плате.
Возможны разные варианты отображения выделенных элементов.

## Slide 27: Связность проекта
Панель Navigator (Работает только после компиляции проекта) позволяет искать и выделять цепи и элементы на плате
Способ подсветки определяется настройками в области Highlight Methods.
При зажатой клавише ALT при щелчке мыши осуществляется переход к объекту

## Slide 28: Связность проекта
Из схемы можно с помощью панели Navigator переходить непосредственно к выводам, компонентам, цепям, шинам, жгутам на плате
Включите параметр Selecting в области Highlight Methods.
При зажатой клавише ALT при щелчке мыши осуществляется переход к объекту

## Slide 29: Связность проекта
Вид отображения связей может быть разным
Последовательность трассировки фрагментов цепи может также настраиваться

## Slide 30: Связность проекта
Отображаемые связи могут подкрашиваться
Подсветка связей облегчает размещение элементов
Подсветка отдельных цепей может отключаться.

## Slide 31: Связность проекта
Подсветка связей задается командой Set Net Colors
Удобно одним цветом подкрашивать отдельные классы цепей.
Переключение режимов подсветки – клавиша F5